Капитальный ремонт крыши школы в п. Речица  Почепского р-на.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 1

Общестроительные работы.

Сметная стоимость 2 143 168.00 руб.

Средства на оплату труда 443 130.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2012 г.

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2000 г., руб. | Пункт коэф. пере-счета | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 07-05-030-11 | Демонтаж карнизных плит # демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций (общие положения 3.1а) | 100 шт. сборных конструкций | 0,29 | 2 280,49 |  |  | 07-05-030-11 Установка в кирпичный и блочных зданиях плит лоджий площадью: до 5 м2 (расц.07-05-030-(03,04)); Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 806,51 | 0,8 | 187 |  | 14,58 | 2 726 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 254,43 | 0,8 | 59 |  | 6,09 | 359 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 31,37 | 0,8 | 7 |  | 14,58 | 102 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 140 (155%*0,9) |  | 272 |  | 0.85 (119%) | 3 365 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 85 (100%*0,85) |  | 165 |  | 0.8 (68%) | 1 923 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 122,57 |  | 1 |  |  |  |  | 35,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 683 |  |  | 8 373 | 35,55 |
| 2 | ТЕР 46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 8,1 | 110,98 |  |  | 46-04008-01 Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы (расц.46-04008-03); из листовой стали (расц.46-04008-02); из рулонных материалов (расц.46-04008-01); из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (расц.46-04008-04) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 81,25 | 1 | 658 |  | 14,58 | 9 594 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 29,73 | 1 | 241 |  | 3,99 | 962 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 99 (110%*0,9) |  | 651 |  | 0.85 (84%) | 8 059 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 395 |  | 0.8 (48%) | 4 605 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 14,38 |  | 1 |  |  |  |  | 116,48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 945 |  |  | 23 220 | 116,48 |
| 3 | ТЕР 08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 8,7 | 143,92 |  |  | 08-02001-01 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (расц.08-02-001-01); свыше 4 м (расц.08-02-001-02) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 32,51 | 1,15 | 325 |  | 14,58 | 4 739 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 32,31 | 1,25 | 351 |  | 6,09 | 2 138 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,98 | 1,15 | 40 |  | 14,58 | 583 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 79,1 | 1 | 688 |  | 7,38 | 5 077 |  |
|  | 4040162 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 3,4278 | 513,85 | 1 | 1 761 |  | 5,16 | 9 087 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 110 (122%*0,9) |  | 402 |  | 0.85 (93%) | 4 949 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 68 (80%*0,85) |  | 248 |  | 0.8 (54%) | 2 874 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 5,4 |  | 1 |  |  |  |  | 46,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 775 |  |  | 28 864 | 46,98 |
| 4 | ТЕР 07-01-044-01 | Крепление проектируемой кладки к существующей. | 1 т стальных элементов | 0,0068 | 8 638,7 |  |  | 07-01-044-01 Установка арматурных стыковых накладок |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 258 | 1,15 | 10 |  | 14,58 | 146 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 409,41 | 1,25 | 3 |  | 5,86 | 18 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6 971,29 | 1 | 47 |  | 4,23 | 199 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 117 (130%*0,9) |  | 12 |  | 0.85 (99%) | 145 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 72 (85%*0,85) |  | 7 |  | 0.8 (58%) | 85 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 170 |  | 1 |  |  |  |  | 1,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  | 593 | 1,16 |
| 5 | ТЕР 10-01-002-01 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 40,04 | 1 264,54 |  |  | 10-01-002-01 Установка стропил |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 145,02 | 1,4375 (1,15*1,25) | 8 347 |  | 14,58 | 121 699 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 35,36 | 1,5625 (1,25*1,25) | 2 212 |  | 5,6 | 12 387 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,65 | 1,4375 (1,15*1,25) | 95 |  | 14,58 | 1 385 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 084,16 | 1 | 43 410 |  | 8,63 | 374 628 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 106 (118%*0,9) |  | 8 949 |  | 0.85 (90%) | 110 776 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 54 (63%*0,85) |  | 4 559 |  | 0.8 (43%) | 52 926 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 24,09 |  | 1 |  |  |  |  | 964,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 67 477 |  |  | 672 416 | 964,56 |
| 6 | ТЕР 10-01-008-05 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,83 | 3 625,05 |  |  | 10-01-008-05 Устройство карнизов |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 883,74 | 1,4375 (1,15*1,25) | 1 054 |  | 14,58 | 15 367 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 81,11 | 1,5625 (1,25*1,25) | 105 |  | 5,93 | 623 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2 660,2 | 1 | 2 208 |  | 6,44 | 14 220 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 106 (118%*0,9) |  | 1 117 |  | 0.85 (90%) | 13 830 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 54 (63%*0,85) |  | 569 |  | 0.8 (43%) | 6 608 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 143 |  | 1 |  |  |  |  | 118,69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 053 |  |  | 50 648 | 118,69 |
| 7 | ТЕР 08-08-005-01 | Кладка вентшахт. | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 7,31 | 982,11 |  |  | 08-08005-01 Кладка дымовых кирпичных труб (расц.08-08-005-01) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 82,23 | 1,15 | 691 |  | 14,58 | 10 075 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 40,81 | 1,25 | 373 |  | 5,37 | 2 003 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3,85 | 1,15 | 32 |  | 14,58 | 467 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 859,07 | 1 | 6 280 |  | 6,82 | 42 830 |  |
|  | 4040005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | -3,5819 | 1 483,86 | 1 | -5 315 |  | 6,82 | -36 248 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 110 (122%*0,9) |  | 795 |  | 0.85 (93%) | 9 804 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 68 (80%*0,85) |  | 492 |  | 0.8 (54%) | 5 693 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 12,97 |  | 1 |  |  |  |  | 94,81 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 316 |  |  | 34 157 | 94,81 |
| 8 | ТССЦ 4040162 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 3,5819 | 513,85 |  |  | 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001 |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 513,85 | 1 | 1 841 |  | 5,16 | 9 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 841 |  |  | 9 500 |  |
| 9 | ТЕР 26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо на чердаке. | 1 м3 изоляции | 130,4 | 128,39 |  |  | 26-01039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (расц.26-01039-01) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 71,2 | 1,15 | 10 677 |  | 14,58 | 155 671 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 57,19 | 1,25 | 9 322 |  | 5,81 | 54 161 |  |
|  | стр.к.05.12г | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем п-75 1720/1,18/5,16=282.49 | м3 | 133,008 | 282,49 | 1 | 37 573 |  | 5,16 | 193 877 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 90 (100%*0,9) |  | 9 609 |  | 0.85 (77%) | 119 867 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 6 406 |  | 0.8 (48%) | 74 722 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 10,58 |  | 1 |  |  |  |  | 1 379,63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 73 587 |  |  | 598 298 | 1 379,63 |
| 10 | ТЕР 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0,9 | 174,05 |  |  | 10-01023-01 Укладка ходовых досок (расц.10-01-023-01) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 23,07 | 1,15 | 24 |  | 14,58 | 350 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11,06 | 1,25 | 12 |  | 5,46 | 66 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,88 | 1,15 | 1 |  | 14,58 | 15 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 139,92 | 1 | 126 |  | 9,24 | 1 164 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 106 (118%*0,9) |  | 27 |  | 0.85 (90%) | 329 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 54 (63%*0,85) |  | 14 |  | 0.8 (43%) | 157 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 3,8 |  | 1 |  |  |  |  | 3,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  | 2 066 | 3,42 |
| 11 | ТЕР 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15,12 | 121,51 |  |  | 26-02018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом ""Пирилакс"" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (расц.ТЕР26-02018-02) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 60,4 | 1,15 | 1 050 |  | 14,58 | 15 309 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 59,41 | 1,25 | 1 123 |  | 5 | 5 615 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,76 | 1,15 | 13 |  | 14,58 | 190 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1,7 | 1 | 26 |  | 22,48 | 584 |  |
|  | 1138070 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины | кг | 312,984 | 13,13 | 1 | 4 109 |  | 9,35 | 38 419 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 90 (100%*0,9) |  | 957 |  | 0.85 (77%) | 11 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 638 |  | 0.8 (48%) | 7 440 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 8,87 |  | 1 |  |  |  |  | 134,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 903 |  |  | 79 301 | 134,11 |
| 12 | ТЕР 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 11,08 | 4 288,74 |  |  | 12-01-007-01 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 299,92 | 1,4375 (1,15*1,25) | 4 777 |  | 14,58 | 69 649 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 146,61 | 1,5625 (1,25*1,25) | 2 538 |  | 5,82 | 14 771 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 11,47 | 1,4375 (1,15*1,25) | 183 |  | 14,58 | 2 668 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3 842,21 | 1 | 42 572 |  | 5,81 | 247 343 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 108 (120%*0,9) |  | 5 357 |  | 0.85 (92%) | 66 532 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 55 (65%*0,85) |  | 2 728 |  | 0.8 (44%) | 31 819 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 47,91 |  | 1,25 |  |  |  |  | 663,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 972 |  |  | 430 114 | 663,55 |
| 13 | ТЕР 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 7 | 198,22 |  |  | 10-01-003-01 Устройство слуховых окон |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 40,97 | 1,4375 (1,15*1,25) | 412 |  | 14,58 | 6 007 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 20,2 | 1,5625 (1,25*1,25) | 221 |  | 5,58 | 1 233 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,21 | 1,4375 (1,15*1,25) | 12 |  | 14,58 | 175 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 137,05 | 1 | 959 |  | 7,67 | 7 356 |  |
|  | 1012007 | Петли накладные | компл. | 7 | 3,13 | 1 | 22 |  | 5,16 | 114 |  |
|  | 2030556 | Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2 0,92м2х7шт=6,44 | м2 | 6,44 | 65,61 | 1 | 423 |  | 11,12 | 4 704 |  |
|  | 1012008 | Задвижки форточные | компл. | 14 | 2,4 | 1 | 34 |  | 5,16 | 175 |  |
|  | 1010953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 7 | 34,96 | 1 | 245 |  | 5,16 | 1 264 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 106 (118%*0,9) |  | 449 |  | 0.85 (90%) | 5 564 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 54 (63%*0,85) |  | 229 |  | 0.8 (43%) | 2 658 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 6,63 |  | 1 |  |  |  |  | 46,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 994 |  |  | 29 075 | 46,41 |
| 14 | ТЕР 15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,0644 | 461,98 |  |  | 15-05-001-03 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 150,17 | 1,15 | 11 |  | 14,58 | 160 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 36,87 | 1,25 | 3 |  | 6 | 18 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 274,94 | 1 | 18 |  | 4,81 | 87 |  |
|  | 1014004 | Стекло листовое оконное толщиной 3 мм, сорт I | м2 | 5,0232 | 19,56 | 1 | 98 |  | 6,59 | 646 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 (105%*0,9) |  | 10 |  | 0.85 (80%) | 128 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 47 (55%*0,85) |  | 5 |  | 0.8 (37%) | 59 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 24,3 |  | 1 |  |  |  |  | 1,56 |
|  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 1 098 | 1,56 |
| 15 | ТЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: решеток слуховых окон п.2,15,36 в. к=2,5 0,8м2*2,5*7шт=14м2 | 100 м2 | 0,0315 | 1 580,09 |  |  | 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 911,99 | 1,15 | 33 |  | 14,58 | 481 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 659,92 | 1 | 21 |  | 2,53 | 53 |  |
|  | 1010395 | Краски для внутренних работ МА-025 | т | 0,000801 | 14 422,37 | 1 | 12 |  | 3,01 | 36 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 (105%*0,9) |  | 31 |  | 0.85 (80%) | 385 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 47 (55%*0,85) |  | 16 |  | 0.8 (37%) | 178 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 138,6 |  | 1 |  |  |  |  | 4,37 |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  | 1 133 | 4,37 |
| 16 | ТЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: слуховых окон т,15,3 п.6 к=1,6 0,92*1,6*7=10,3 | 100 м2 | 0,103 | 1 580,09 |  |  | 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 911,99 | 1,15 | 108 |  | 14,58 | 1 575 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8,18 | 1,25 | 1 |  | 6,03 | 6 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 659,92 | 1 | 68 |  | 2,53 | 172 |  |
|  | 1010395 | Краски для внутренних работ МА-025 | т | 0,00262 | 14 422,37 | 1 | 38 |  | 3,01 | 114 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 (105%*0,9) |  | 103 |  | 0.85 (80%) | 1 260 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 47 (55%*0,85) |  | 51 |  | 0.8 (37%) | 583 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 138,6 |  | 1 |  |  |  |  | 14,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |  | 3 710 | 14,28 |
| 17 | ТЕР 15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: боковых стен слуховых окон т,15,3 п.6 к=1,6 2,32*7=16,24 | 100 м2 | 0,1624 | 1 580,09 |  |  | 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 911,99 | 1,15 | 170 |  | 14,58 | 2 479 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 8,18 | 1,25 | 2 |  | 6,03 | 12 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 659,92 | 1 | 107 |  | 2,53 | 271 |  |
|  | 1010395 | Краски для внутренних работ МА-025 | т | 0,004131 | 14 422,37 | 1 | 60 |  | 3,01 | 181 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 (105%*0,9) |  | 162 |  | 0.85 (80%) | 1 983 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 47 (55%*0,85) |  | 80 |  | 0.8 (37%) | 917 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 138,6 |  | 1 |  |  |  |  | 22,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | 581 |  |  | 5 843 | 22,51 |
| 18 | ТЕР 09-03-029-01 | Монтаж стремянок | 1 т конструкций | 0,274 | 859,94 |  |  | 09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 220,44 | 1,15 | 69 |  | 14,58 | 1 006 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 554,12 | 1,25 | 190 |  | 6,27 | 1 191 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 62,55 | 1,15 | 20 |  | 14,58 | 292 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 85,38 | 1 | 23 |  | 5,94 | 137 |  |
|  | 2010843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,274 | 8 564,5 | 1 | 2 347 |  | 5,44 | 12 768 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 81 (90%*0,9) |  | 72 |  | 0.85 (69%) | 896 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 72 (85%*0,85) |  | 64 |  | 0.8 (58%) | 753 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 32,37 |  | 1 |  |  |  |  | 8,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 765 |  |  | 16 751 | 8,87 |
| 19 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска стремянок эмалью ПФ-115 за 2 раза. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 456,03 |  |  | 13-03004-26 Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (расц.13-03004-26) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 25,2 | 1,15 | 5 |  | 14,58 | 73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4,74 | 1,25 | 1 |  | 4,86 | 5 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 426,09 | 1 | 68 |  | 3,02 | 205 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 81 (90%*0,9) |  | 4 |  | 0.85 (69%) | 50 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 3 |  | 0.8 (48%) | 35 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 3,83 |  | 1 |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  | 368 | 0,61 |
| 20 | ТЕР 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1,615 | 3 283,25 |  |  | 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 42,82 | 1,15 | 80 |  | 14,58 | 1 166 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 49,02 | 1,25 | 99 |  | 5,81 | 575 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3 | 1,15 | 6 |  | 14,58 | 87 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 3 191,41 | 1 | 5 154 |  | 4,93 | 25 409 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 108 (120%*0,9) |  | 93 |  | 0.85 (92%) | 1 153 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 55 (65%*0,85) |  | 47 |  | 0.8 (44%) | 551 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 6,67 |  | 1 |  |  |  |  | 10,77 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 473 |  |  | 28 854 | 10,77 |
| 21 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. | 100 м2 | 0,969 | 456,03 |  |  | 13-03004-26 Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (расц.13-03004-26) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 25,2 | 1,15 | 28 |  | 14,58 | 408 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4,74 | 1,25 | 6 |  | 4,86 | 29 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 426,09 | 1 | 413 |  | 3,02 | 1 247 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 81 (90%*0,9) |  | 23 |  | 0.85 (69%) | 282 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 17 |  | 0.8 (48%) | 196 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 3,83 |  | 1 |  |  |  |  | 3,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  | 2 162 | 3,71 |
| 22 | ТЕР 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1554 | 1 415,15 |  |  | 20-01001-07 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диам.от 500 до 560 мм; 0,7 мм, диам. до 800 мм (расц.20-01-001-(07,08)) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 843,09 | 1,2075 (1,15*1,05) | 158 |  | 14,58 | 2 304 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 116,86 | 1,3125 (1,25*1,05) | 24 |  | 5,09 | 122 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,97 | 1,2075 (1,15*1,05) | 1 |  | 14,58 | 15 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 455,2 | 1 | 71 |  | 4,75 | 337 |  |
|  | 3011776 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 15,54 | 164,17 | 1 | 2 551 |  | 6,6 | 16 837 |  |
|  | 3010476 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 446 | т | 0,002331 | 29 858,5 | 1 | 70 |  | 5,16 | 361 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 115 (128%*0,9) |  | 183 |  | 0.85 (98%) | 2 273 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 71 (83%*0,85) |  | 113 |  | 0.8 (56%) | 1 299 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 132,98 |  | 1 |  |  |  |  | 20,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 170 |  |  | 23 533 | 20,67 |
| 23 | ТЕР 26-01-010-02 | Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 1 | 746,08 |  |  | 26-01010-02 Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна ППТ (расц. ТЕР26-01-010-02) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 133,46 | 1,15 | 153 |  | 14,58 | 2 231 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 37,99 | 1,25 | 47 |  | 5,78 | 272 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 574,63 | 1 | 575 |  | 2,52 | 1 449 |  |
|  | 1040072 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 40 мм | м3 | 1,65 | 3 170,78 | 1 | 5 232 |  | 2,45 | 12 818 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 90 (100%*0,9) |  | 138 |  | 0.85 (77%) | 1 718 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 92 |  | 0.8 (48%) | 1 071 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 18,85 |  | 1 |  |  |  |  | 18,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 237 |  |  | 19 559 | 18,85 |
| 24 | ТЕР 26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,18 | 818,78 |  |  | 26-01054-01 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (расц. ТЕР26-01-054-01) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 200,19 | 1,15 | 41 |  | 14,58 | 598 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 46,68 | 1,25 | 11 |  | 5,83 | 64 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 571,91 | 1 | 103 |  | 4,78 | 492 |  |
|  | 1048102 | Стеклопластик рулонный марки РСТ 120 шириной 1м | м2 | 20,7 | 8,1 | 1 | 168 |  | 2,14 | 360 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 90 (100%*0,9) |  | 37 |  | 0.85 (77%) | 460 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 25 |  | 0.8 (48%) | 287 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 31,98 |  | 1 |  |  |  |  | 5,76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  | 2 261 | 5,76 |
| 25 | ТЕР 26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,1 | 2 849,57 |  |  | 26-01049-02 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной (расц. ТЕР26-01-049-02) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 051,52 | 1,15 | 121 |  | 14,58 | 1 764 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 911,66 | 1,25 | 114 |  | 2,13 | 243 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 886,39 | 1 | 89 |  | 2,51 | 223 |  |
|  | 1011756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 0,008235 | 7 596,81 | 1 | 63 |  | 4,89 | 308 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 90 (100%*0,9) |  | 109 |  | 0.85 (77%) | 1 358 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 (70%*0,85) |  | 73 |  | 0.8 (48%) | 847 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 148,52 |  | 1 |  |  |  |  | 14,85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 569 |  |  | 4 743 | 14,85 |
| 26 | ТЕР 20-02-012-03 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм | 1 дефлектор | 4 | 44,46 |  |  | 20-02012-01 Установка дефлекторов (табл.20-02-012) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 33 | 1,2075 (1,15*1,05) | 159 |  | 14,58 | 2 318 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4,49 | 1,3125 (1,25*1,05) | 24 |  | 4,84 | 116 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0,11 | 1,2075 (1,15*1,05) | 1 |  | 14,58 | 15 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6,97 | 1 | 28 |  | 5,4 | 151 |  |
|  | 3010264 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 4 | 369,92 | 1 | 1 480 |  | 6,89 | 10 197 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 115 (128%*0,9) |  | 184 |  | 0.85 (98%) | 2 286 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 71 (83%*0,85) |  | 114 |  | 0.8 (56%) | 1 306 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 5,34 |  | 1 |  |  |  |  | 21,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 989 |  |  | 16 374 | 21,36 |
| 27 | С301-082-1 | Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный: погрузка | т | 5 | 1,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1,67 | 1 | 8 |  | 5,97 | 48 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1,08 | 1 | 5 |  | 14,58 | 73 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 100 |  | 5 |  | 0.85 (85%) | 62 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 |  | 3 |  | 0.8 (48%) | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 145 |  |
| 28 | С311-010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки, км:10, класс груза 1 | т | 5 | 10,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 10,34 | 1 | 52 |  | 7,14 | 371 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  | 371 |  |
| ИТОГО по разделу: Строительные работы. | 249 260 |  |  | 2 093 530 | 3 753,52 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 241 336,77 |  |  | 2 036 872 |  |
| МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 2 764,7 |  |  | 16 751 |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  | 5 158,53 |  |  | 39 907 |  |
|  |  | Молниезащита. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,4375 | 666,7 |  |  | 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 666,7 | 1,15 | 335 |  | 14,58 | 4 884 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 72 (80%*0,9) |  | 241 |  | 0.85 (61%) | 2 979 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 38 (45%*0,85) |  | 127 |  | 0.8 (31%) | 1 514 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 118 |  | 1 |  |  |  |  | 51,63 |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  | 9 377 | 51,63 |
| 30 | ТЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,4375 | 480,56 |  |  | 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001 |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 480,56 | 1,15 | 242 |  | 14,58 | 3 528 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 72 (80%*0,9) |  | 174 |  | 0.85 (61%) | 2 152 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 38 (45%*0,85) |  | 92 |  | 0.8 (31%) | 1 094 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 88,5 |  | 1 |  |  |  |  | 38,72 |
|  |  |  |  |  |  |  | 508 |  |  | 6 774 | 38,72 |
| 31 | ТЕРм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1,75 | 972,7 |  |  | 08-02472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосой сечением 160 мм2 (расц.ТЕРм08-02-472-02) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 113,05 | 1 | 198 |  | 14,58 | 2 887 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 62,98 | 1 | 110 |  | 5,86 | 645 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,68 | 1 | 5 |  | 14,58 | 73 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 796,67 | 1 | 1 394 |  | 4,62 | 6 440 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 |  | 193 |  | 0.85 (81%) | 2 398 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 65 |  | 132 |  | 0.8 (52%) | 1 539 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 16,6 |  | 1 |  |  |  |  | 29,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 027 |  |  | 13 909 | 29,05 |
| 32 | ТЕРм 08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 10 мм | 100 м | 1,54 | 1 116,98 |  |  | 08-02472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм и 12 мм (расц.ТЕРм08-02-472-(08,09)) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 145,05 | 1 | 223 |  | 14,58 | 3 251 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 58,45 | 1 | 90 |  | 5,86 | 527 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2,32 | 1 | 4 |  | 14,58 | 58 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 913,48 | 1 | 1 407 |  | 3,41 | 4 798 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 |  | 216 |  | 0.85 (81%) | 2 680 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 65 |  | 148 |  | 0.8 (52%) | 1 721 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 21,3 |  | 1 |  |  |  |  | 32,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 084 |  |  | 12 977 | 32,8 |
| 33 | ТЕРм 08-02-407-01 | Защита заземления по строительным конструкциям уголками. | 100 м | 0,2 | 1 233,43 |  |  | 08-02407-01 Трубы по установленным конструкциям расц.ТЕРм08-02407-(1-10) |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 209,75 | 1 | 42 |  | 14,58 | 612 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 586,53 | 1 | 117 |  | 7,27 | 851 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 182,8 | 1 | 37 |  | 14,58 | 539 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 437,15 | 1 | 87 |  | 3,4 | 296 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 |  | 75 |  | 0.85 (81%) | 932 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 65 |  | 51 |  | 0.8 (52%) | 599 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 30,8 |  | 1 |  |  |  |  | 6,16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  | 3 290 | 6,16 |
| 34 | ТССЦ 1012488 | Лента ФУМ | кг | -0,006 | 462,3 |  |  | 08-02407-01 Трубы по установленным конструкциям расц.ТЕРм08-02407-(1-10) |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 462,3 | 1 | -3 |  | 3,4 | -10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -3 |  |  | -10 |  |
| 35 | ТССЦ 5090081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | -0,016 | 195,6 |  |  | 08-02407-01 Трубы по установленным конструкциям расц.ТЕРм08-02407-(1-10) |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 195,6 | 1 | -3 |  | 3,4 | -10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -3 |  |  | -10 |  |
| 36 | ТССЦ 1012542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,0754 | 6 957,44 |  |  | 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001 |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6 957,44 | 1 | 525 |  | 3,44 | 1 806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 525 |  |  | 1 806 |  |
| 37 | ТЕР 33-02-013-14 | Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0,01794 | 2 291,99 |  |  | 33-02-013-05 Установка стальных болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т; болтовых траверс порталов массой до 2,5 т; сварных траверс порталов массой до 0,2 т; сварных траверс порталов массой до 0,3 т; сварных траверс порталов массой до 1 т; сварных молни |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 288,39 | 1 | 5 |  | 14,58 | 73 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 857,55 | 1 | 33 |  | 4,16 | 137 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 146,16 | 1 | 3 |  | 14,58 | 44 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 146,05 | 1 | 3 |  | 7,87 | 24 |  |
|  | 1011714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,003 | 17 960,99 | 1 | 54 |  | 6,21 | 335 |  |
|  | 1100256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 0,01794 | 8 486,79 | 1 | 152 |  | 5,16 | 784 |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 105 |  | 8 |  | 0.85 (89%) | 104 |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ | % |  | 60 |  | 5 |  | 0.8 (48%) | 56 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 39,56 |  | 1 |  |  |  |  | 0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  | 1 513 | 0,71 |
| 38 | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза. | 100 м2 | 0,01 | 456,03 |  |  | 13-03004-26 Огрунтовка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (расц.13-03004-26) |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 426,09 | 1 | 4 |  | 3,02 | 12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 3,83 |  | 1 |  |  |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 12 | 0,04 |
| ИТОГО по разделу: Молниезащита. | 6 477 |  |  | 49 638 | 159,11 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 4 737,03 |  |  | 31 669 |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 1 739,97 |  |  | 17 969 |  |
|  |  | ИТОГО по смете | 255 737 |  |  | 2 143 168 | 3 912,63 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих | 30 393 |  |  | 443 130 |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 17 492 |  |  | 99 568 |  |
|  |  | в т.ч. заработная плата машинистов | 465 |  |  | 6 781 |  |
|  |  | Материалы | 159 486,00 |  |  | 1 013 627,00 |  |
|  |  | Накладные расходы | 30 658 |  |  | 380 693 |  |
|  |  | Сметная прибыль | 17 708 |  |  | 206 150 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 4 737,18 |  |  | 31 669 |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  | 243 076,6 |  |  | 2 054 841 |  |
| МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  | 2 764,7 |  |  | 16 751 |  |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  | 5 158,53 |  |  | 39 907 |  |

Составил                                                             Свиблова